Dreambox : Come si fa

1 Introduzione :

Da molti anni mi occupo di trasmissioni TV via satellite. Ho comiciato con la tv analogica in formato D2MAC. Da un paio d'anni il mondo del satellite è cambiato, passando alle trasmissioni digitali, in formato DVB-S. La prima generazione di ricevitori satellitari (set top boxes, in gergo "demod") doveva essere affittata dai gestori dei canali TV satellitari. Erano dispositivi hardware con componenti di bassa qualità, molto lenti nello zapping, bruttissimi OSD, senza uscite audio digitali, scarsa sensibilità di ricezione, bassa qualità di decodifica MPEG2 e firmware bloccato, modificabile solo dal gestore (quando ne aveva voglia). C'era anche qualche ricevitore digitale non costoso, ma quasi sempre non erano (interamente) compatibili con i servizi speciali offerti dai gestori della TV satellitare (per esempio la Guida Elettronica ai Programmi (EPG), la TV a Pagamento (PPV), ecc.)

La seconda generazione di ricevitori satellitari erano dispositivi come l'Xsat 310/410 e la serie Aston Xena, che hanno aperto la porta ai Of-The-Shelves- Set Top Boxes (STB), indipendenti dai gestori, compatibili con le schede ufficiali di decodifica. Questi dispositivi consentivano di riconfigurare la posizione dei canali, gestire le liste dei programmi preferiti dal PC e perfino di "flashare" il firmware tramite cavo seriale.

Oggi abbiamo la terza generazione di settop boxes. Il Dreambox è uno dei più popolari dispositivi di terza generazione. Basato su un potente IBM PowerPC (che non è un PC!) con decoder hardware MPEG1/2, è completamente "aperto", avendo come sistema operativo l'open source Linux. Il Dreambox offre non solo alte qualità audio e video, ma anche svariate connessioni verso il mondo esterno: Ethernet, USB, PS2, Compact Flash e due lettori di smartcard. Può gestire qualsiasi configurazione, un numero infinito di canali e satelliti, ha una velocissima scansione dei canali, consente una diretta registrazione digitale, ecc. Per ricevere i canali criptati occorre l'apposita scheda di decodifica fornita dal gestore e una CAM PCMCIA che supporti la specifica scheda. In alternativa si può caricare un firmware che abiliti i lettori integrati di smart card a gestire la scheda di decodifica. Dato che il Dreambox è più un computer che un elettrodomestico, qualche volta può bloccarsi, e si impiega del tempo per imparare a sfruttare tutte le sue potenzialità.

1.1 A chi è rivolta questa guida

L'obiettivo è di fornire una guida per avere un Dreambox funzionante con una prima immagine software, e di impostare il multiboot, per poter provare diverse combinazioni di software.E' anche prevista una rete funzionante, e l'impostazione dei canali (sia liberi che criptati).

Dopo avere letto questa guida sarete in grado di controllare completamente la vostra dreambox e di sfruttare tutte le sue capacità .

| 1 Introduzione : 1.1 A che è rivolta questa guida 1.2 Attrezzatura necessaria 1.3 La qualità del Dreambox 2 : Installazione 2.1 Posizionamento parabola 2.2 Configurazione satellite e canali 2.3 Configurazione di rete 3 : Operazioni di base 3.1 Uso standard 3.2 Comunicazioni di base 3.3 Modifica della lista canali e dei Preferiti 3.4 Mettere un immagine in flash 4 : Flashwizard 3 4.1 Back-up della vostra immagine 4.2 Mettere un'immagine in flash 4.3 Setup Multiboot 4.4 Gestione immagini 4.5 Altri strumenti | 5 Immagine esempio: installazione di una immagine basata su Rudream 5.1 Basi 5.2 Emus 5.3 Condivisione file 6 Registrazione e riproduzione di video digitali 6.1 Riproduzione su Dreambox 6.2 Riproduzione su PC 6.3 Riproduzione su lettore DVD 6.4 Altri formati 6.5 Trasmissione sulla LAN 6.6 Riproduzione di DivX e di altri formati su Dreambox 7 Aggiunte (Addons) 7.1 Installazione 7.2 Alcuni utili Plug-ins 7.3 Skins 8 Conclusione 8.1 Trucchi e suggerimenti 8.2 Due parole finali |
| --- | --- |

1.2 Attrezzatura necessaria

Un Dreambox !

| La prima versione (V1) Dreambox DM7000 aveva diversi problemi hardware, risolti nella seconda versione (V2), anche se l'alimentatore è ancora scarso. La V2 è una revisione2 di una V1 modificata (all'alimentatore sono stati aggiunti 2 capacitori). Entrambe le versioni hanno il display LCD blu. La V3 ha un nuovo PCB che comprende modifiche all'alimentatore, oltre forse ad altre modifiche secondarie, non documentate. La V3 ha un LCD arancione e un numero seriale 3xxxxxxxx. Personalmente ho comprato un dreambox MK4 da un sito tedesco (www.tkv.com), ma non esiste una versione 4. Mi è arrivata infatti l'ultima versione 3, che oltretutto aveva il problema del mosaico. Il venditore ha rifiutato di darmi assistenza ed il problema alla fine è stato risolto grazie alla cortesia di Dream Multimedia che non erano obbligati ad assistermi ma l'hanno fatto. Bravi ragazzi! Ho poi comprato un secondo DM7000 da www.dvdr.fr, e questo, provandolo, funzionava perfettamente. |  |
| --- | --- |

- Un hard-disk da integrare nel Dreambox : Non Obbligatorio. Personalmente ho un disco da 40 Gb che uso per registrare i film e per le programmazioni. Gli hard-disk causano più rumore e fanno assorbire più energia. Potete iniziare senza hard-disk e comprarne uno in seguito. Fate però attenzione che non tutti gli hard-disk vanno bene.

- Una "penna" USB da 128 Mb : altamente raccomandata, vi consente di salvare le impostazioni all'esterno della Flash del Dreambox, che sovente ha una capacità insufficiente, e anche di memorizzarci altre immagini ottenendo il mmultiboot, senza avere l'hard-disk continuamente in funzione. Ci possono essere dei problemi di compatibilità, è quindi preferibile comprare penne USB di marca o esplicitamente "Dreambox compatibili". Fate anche attenzione che diverse penne USB hanno di default impostata la protezione da scrittura: queste le dovete prima sbloccare da Windows, tramite l'apposito software fornito dal produttore.

| - Un cavo seriale Null modem è altamente raccomandato. Vi permette di accedere al Dreambox se la scrittura in flash fallisce oppure se vi cade la rete. Potete comprarvi il cavo in negozio, oppure potete farvelo da soli. Usate un buon cavo schermato non troppo lungo. Il cavo non dovrebbe essere più lungo di 2 metri, raccomandato è 1 metro. |  |
| --- | --- |

- Un PC con una scheda Ethernet da 100 mbit/s. Potete connettere il PC direttamente al Dreambox usando un cavo Ethernet incrociato, oppure connettere sia il PC sia il Dreambox ad uno hub/switch usando normali cavi Ethernet.

1.3 Qualità del Dreambox

Anche se il Dreambox è veramente una macchina dei sogni, ad essre onesti bisogna dire che c'è un problema di qualità nella produzione del Dreambox. Alcune unità presentano problemi nel normale utilizzo. Questa è una lista dei principali problemi che POSSONO verificarsi. Tenete presente che riguardano una piccola percentuale della produzione, e che più del 95% dei Dreambox funziona perfettamente.

- Problemi dell'harddisk : Quando aggiungete l'harddisk, il Dreambox diventa instabile e sovente si blocca. Dopo ogni crash dovete fare il reboot, se non è fatto automaticamente dal Dreambox, schiacciando contemporaneamente i 3 pulsanti, o se non basta staccando il cavo di alimentazione.
==> Questo è causato dall'alimentatore troppo piccolo del Dreambox e/o dall'harddisk che consuma troppo. Se potete, provate un altro harddisk, oppure aggiungete un alimentatore esterno per l'harddisk. La seconda soluzione implica un ritorno per manutenzione al rivenditore.

- Il problema "Mosaico" : problemi di pixelizzazione ogni 2-3 minuti e/o schermo nero su tutti i canali e risposta lenta al telecomando. O rispedite il dreambox al venditore per assistenza, o aggiungete una CAM (anche una vecchia, scaduta): questo risolve il problema nel 99% dei casi.

- Problema di Reboot : Quando fate il reboot sul Dreambox, rimane bloccato con il messaggio "Dream multimedia" sul pannello frontale. Anche in questo caso potete rispedire il Dreambox al rivenditore, oppure se è un problema secondario, usare la procedura dei 3 pulsanti per ripartire e abituarsi a fare "Shutdown" + pulsante di accensione per fare il reboot.

- Scarsa sensibilità del sintonizzatore : il sintentizzatore del Dreambox è buono ma ha bisogno di un segnale potente. Quindi preparatevi a comprare un nuovo LNB con una soglia di rumore più bassa, tipo Invacom 0,3Db, oppure a comprare una parabola più grossa se volete mantenere lo stesso livello del vostro vecchio decoder Nokia....

2 : Installazione

2.1 Posizionamento della parabola

Alla prima accensione del Dreambox, dovete impostare la lingua, il fuso orario, e la configurazione della vostra parabola: Base (un LNB/una parabola), Media (alcune LNB/Parabole con passaggio DiseqC), o Complessa (un'unità motorizzata). Poi dovete configurare almeno un satellite.

Questo passaggio è necessario solo nel caso che la vostra parabola satellitare non sia già stata configurata. E' una procedura complessa specialmente per le unità motorizzate, quindi è preferibile farsi aiutare da qualcuno che abbia già installato un sistema satellitare, oppure comprare un package per l'installazione e montaggio. Se invece pensate di essere in grado di farlo da soli, qui ci sono le istruzioni.

2.2 Configurazione Satelliti e Canali

PART MOVED TO 2.1

Ora bisogna cercare almeno un satellite per i canali. La velocità di scan del Dreambox è impressionante, si basa su un file XML che contiene tutti i transponder di ogni satellite. Tenete presente che è normale che alcuni transponder non abbiano canali digitali, perchè diversi sono ancora utilizzati per la trasmissione analogica, oppure per i feeds temporanei. Premete il pulsante blu per accedere alla seguente pagina:

|  | Premete il pulsante blu, quindi selezionate ricerca automatica; comparirà la videata di avanzamento: |  |
| --- | --- | --- |

Il modo migliore di avere il file satellites.xml aggiornato è usare l'ottimo plug-in autosatxml 1.5.

2.3 Configurazione di Rete

|  | Ora passiamo a configurare la rete. Premete il piccolo pulsante dream sul telecomando, e selezionate Setup - Setup Avanzato - Setup comunicazioni. Consiglio di usare 192.168.0.24 per il Dreambox perchè la maggioranza delle immagini ha preimpostato questo valore. Impostate il Gateway all'indirizzo IP del vostro gateway locale Internet (di solito 192.168.0.1 se avete un router oppure condividete la connessione Internet dal vostro PC primario). Impostatte la Netmask to 255.255.255.0. Notate che se usate un router ADSL, dovete usare il suuo indirizzo come gateway, impostando per il Dreambox un indirzzo IP ???.???.???.x con gli stessi valori del router. Nel seguito si suppone che il gateway sia il PC. Il Name server da impostare è lo stesso che ha il PC una volta che è collegato ad Internet. |
| --- | --- |

Se già non siete collegati in Internet, stabilite ora la connessione e poi sul PC selezionate Avvio, poi Esegui, digitate “command” con windows 98 e “cmd” con windows 2000 & XP. Poi digitate "ipconfig /all" per avere la lista della configurazione di tutte le vostre interfacce di rete. Notate i due server DNS evidenziati nella videata qui sotto.

Assicuratevi anche che l'indirizzo IP della vostra scheda Ethernet sia nella stessa sottorete (192.168.0.x) del Dreambox e che gli altri computer in rete possano accedere ad Internet. Questo richiede o un router hardware (che è la soluzione migliore anche per la sicurezza aggiuntiva che implica), o una condivisione Internet attiva.

Se avete un computer con Windows 98, non sarà facile condividere la connessione internet perchè non è supportata nativamente, In questo caso o aggiornate a XP o comprate un programma tipo Wingate.
Su Windows XP Pro, la procedura è semplice : "Avvio" , "Pannello di Controllo ", "Connessioni di rete" , "Impostazione di rete domestica o di piccole dimensioni". Seguite le istruzioni e dovrebbe essere OK.
Questa procedura renderà condivisa la connessione Internet che avete indicato, imposterà 192.168.0.1 come indirizzo IP del PC, e attiverà un piccolo servizio DHCP Server.
Se ci sono altri PC connessi alla rete, la sola cosa da fare è impostare "Ottieni un indirizzo IP automaticamente" nelle proprietà TCP/IP, accessibili dalle proprietà dela connessione di rete. Per il Dreambox è meglio che indichiate esplicitamente 192.168.0.24 come indirizzo IP, perchè le immagini hanno ancora problemi ad usare DHCP, e le immagini basate sulla versione 1.07 non supportano DHCP.

Adesso il Dreambox può accedere ad Internet ed è collegato alla vostra rete. Sarà così possibile aggiornare il software, i plug-in, i linguaggi, scaricare le EMU, o condivere le smart card se avete 2 dreambox. Per controllare che tutto funzioni, fate un ping al Dreambox:

Se il ping a 192.168.0.1 (in questo caso il vostro PC) non funziona, vuol dire che il vostro PC non è configurato correttamente. Se avete attivo un firewall software, provate a disabilitarlo momentaneamente per fare un test, e ricontrollate le vostre impostazioni di rete. Se il ping a 192.168.0.24 (il vostro Dreambox) non funziona e il Dreambox è acceso e l'avete configurato correttamente, controllate il cavo.

3 : Operazioni di base

3.1 Utilizzo standard

Prima di addentrarci nel Dreambox, diamo un'occhiata al suo utilizzo standard usando il telecomando.

Il pulsante "dream" permette di accedere al menù del Dreambox. Serve principalmente per le operazioni di Setup. Il piccolo pulsante rosso "Lame!" (o "Exit") è di fatto analogo al tasto "ESC", consentendo di risalire a ritroso nelle scelte dei menù.

Oltre naturalmente a controllare il Dreambox, il telecomando è in grado di controllare un altro dispositivo, per esempio la TV. I due pulsanti più grandi sotto quello di accensione e "shift" consentono di scegliere quale dispositivo controllare. Significa che se premete "TV" il telecomando smette di controllare il Dreambox.

|  | Per accedere alla lista Preferiti, premete i pulsanti freccia su/giù sul telecomando, poi il pulsante blu, spostatevi sul canale scelto e poi premete OK. Per spostarvi tra i canali del Bouquet che avete scelto, premete i pulsanti con freccia sinistra/destra. Qui c'è un esempio di lista dei Preferiti: |
| --- | --- |

Il pulsante OK" , oltre a confermare le scelte nei menu, serve anche a visualizzare l'EPG (Electronic Program Guide) di base mentre state guardando un canale. L'EPG prende l'informazione dal gestore TV tramite la trasmissione DVB. La maggior parte dei canali ce l'ha, ma alcuni no. L'EPG di base visualizza il nome del programma attuale e di quello successivo, e l'orario previsto di inzio/ fine. Premendo "Info" è visualizzato l'EPG completo con le informazioni di dettaglio del programma attuale, se il gestore le ha impostate.
Potete cambiare l'audio se volete scegliere un'altra lingua (se disponibile su quel canale), oppure se il canale non ha audio. .

Una funzione utile ma poco conosciuta (l'ho scoperta da poco!) è la possibilità di alternare tra il canale corrente ed il penultimo, semplicemente premendo "0".

Quando si vuole registrare o usare la temporizzazione, occorre usare l'hard disk. Con la temporizzazione si può mettere in pausa per un certo tempo e poi tornare riprrendendo la visione in differita di alcuni minuti rispetto alla trasmissione reale. Per attivare questa funzione premete una volta il pulsante "video", e nel secondo successivo il tasto funzione desiderato: il pulsante Giallo è la pausa e l'inizio temporizzazione, quello Verde è la riproduzione ed il riavvio, mentre "radio" è l'inizio registrazione. C'è anche lo Stop e l'avanzamento veloce che penso troviate facilmente.
Notate che il flusso è registrato direttamente, senza ricompressioni: non c'è alcuna differenza tra il flusso registrato e quello diretto.
Riguardo alla temporizzazione, potete fare l'avanzamento veloce, tornare indietro nel film, fare altre pause senza interrompere la registrazione. Personalmente, uso sovente la temporizzazione con il canale che voglio vedere, poi finisco di cucinare, faccio la doccia o altro, poi torno 30 minuti dopo guardandomi comodamente il programma.Il bello è di poter usare l'avanzamento veloce quando c'è la pubblicità! Dovete provarlo!

3.2 Comunicazioni di base

Avendo impostato la configurazione di rete, possiamo iniziare una sessione ftp. Telnet è il vecchio modo di acceedere ad un computer remoto, però supporta applicazioni che usano linee-comando. Per avviare una sessione Telnet, andate sul menù Avvio, selezionate Esegui, digitate "cmd" e poi "telnet 192.168.0.24". Inserite root quando è richiesto il login, e la password è dreambox.

Per impostare la connessione FTP usate il vostro client FTP preferito (nel mio caso FlashFXP) oppure la linea-comando FTP di Windows (è la stessa procedura di Telnet, ma invece di "telnet 192.168.0.24" digitate "ftp 192.168.0.24"). Non usate Internet Explorer perchè non gestisce bene l'FTP come invece fa per l'HTTP. Il login e la password sono le stesse di telnet.

|  | Ci sono diversi vantaggi ad usare Flashfxp: Oltre all'aspetto grafico rispetto alla console testuale, si può impostare, usando F4, un sito ftp preferito , insieme a login,password, cartella default a cui collegarsi. Fate attenzione a "options", "When file exists". Vi capiterà spesso di editare un file e ricaricarlo sul Dreambox con una dimensione file uguale o un pò più grande. Le opzioni default di flashfxp faranno ignorare il file se sorgente e destinazione hanno la stessa dimensione, o ripristinarlo se il file di destinazione è più piccolo. E non avrete il vostro file modificato sul Dreambox. Così, sono preferibili queste impostazioni per il dreambox (non ottimali per trasferimenti FTP standard internet!). Anche usando altri client ftp avrete probabilmente lo stesso comportamento, ricordatevi di controllare queste impostazioni. |
| --- | --- |

|  | Altra cosa carina è potere usare il comando "Chmod" da Flashfxp, senza bisogno di iniziare una sessione telnet. Per quelli che conoscono solo Windows, i sistemi Unix, e Linux, hanno più attributi impostabili sui file. Sono disponibili permessi per Read, Write and Execute, che possono essere assegnate separatamente per 3 gruppi di utenti: "Owner", l'account che crea il file, "Group" il gruppo dell'owner, e "Public" per indicare tutti.. Il risultato di questi 9 permessi è codificato in un numero di 3 cifre, ad ogni cifra corrispondono i permessi di un gruppo. Per vostra informazione questo è il dettaglio: 0 = nessun permesso, nessuno può leggere, scrivere, o eseguire il file 1 = solo esecuzione 2 = solo scrittura 3 = scrittura ed esecuzione (1+2) 4 = solo lettura 5 = lettura ed esecuzione (4+1) 6 = lettura e scrittura (4+2) 7 = lettura, scrittura, esecuzione (4+2+1) Quando scaricate un file, il permesso di default è 644, così il file non può essere eseguito. Se il file deve essere eseguito dal dreambox, dovete cambiare i permessi del file con CHMOD 755 (o alcune volte 777) Potete farlo da telnet digitando per esempio "chmod 755 newcamd", oppure direttamente con flashfxp facendo il click destro sul file ed impostando lì i permessi. |
| --- | --- |

3.3 Modifica delle liste canali e dei Preferiti

Adesso è ora di importare la lista dei canali e dei satelliti che abbiamo creato prima. Il modo migliore per farlo è usare DreamboxEdit. Installate questo software e lanciatelo. Poi cliccate sull'icona FTP ed inserite il nome di una cartella per salvare i vostri canali ed i Preferiti. Poi cliccate su Receive Files from Dreambox, e dopo pochi secondi avete il listato in DreamboxEdit di tutti i vostri canali. Nella parte più a destra della finestra potete creare e riordinare i vostri Preferiti TV e radio, e aggiungerci canali facendo il drag&drop dalla parte sinistra in quella centrale. E' disponibile anche l'ordinamento, per qualsiasi criterio preferiate.

Potete anche usare il pulsante destro nella parte sinistra e scegliere di creare un bouquet per ogni satellite, cosa che pùò tornare utile più tardi, quando scorrete i canali sul Dreambox.

|  | Per rimandare al Dreambox le modifiche che avete effettuato, cliccate sull'icona FTP, poi si send to Dreambox. Quando il caricamento è finito, click su reload settings on Dreambox, e tutte le modifiche saranno visibili sul Dreambox. Potete impostare un pulsante scorciatoia per l'upload e il reload dei settings automatico. Semplicemente fate click sul pulsante "Options", poi scegliete FTP e seleszionate "Enable Quick FTP buttons on mainscreen toolbar", poi click su "Save". Otterrete due scorciatoie sul bottone FTP, come queste: |
| --- | --- |

Se quando fate l'upload dà errore, o se non vedete sul Dremabox le modifiche che avete fatto ai canali, probabilmente avete esaurito la memoria della flash. Provate a cancellare con ftp dei file non neceesari in /var (facendo attenzione!) o comprate una penna USB per spostare tutto il direttorio /var sulla penna USB:.

3.4 Mettere un'immagine in flash

Adesso è ora di iniziare a lavorare con le "immagini". Mi riferisco ad un pezzo di software che contiene il sistema operativo e le applicazioni per guardare la TV, registrare, ecc. Per altri dispositivi (riproduttori Divx, altre set-top-boxes, masterizzatori DVD ecc. ) parleremmo di firmware, ma nel mondo Dreambox, il termine immagine è comunemente usato. Un'immagine Dreambox contiene il sistema operativo Linux per l'hardware, e le applicazioni per guardare e registrare la TV:

Potete scaricare l'ultima immagine ufficiale dal sito del produttore Dreambox . Al momento in cui questa guida è scritta, la versione più recente è la v1.08. E' una immagine nuova e innovativa che usa il nuovo kernel Linux 2.6. Come succede solitamente per nuovi pezzi di software, ci sono ancora alcuni bachi. Così vi consiglio di usare per un pò la versione 1.07, basata su linux 2.4.18. Per mettere l'immagine in flash, potete usare il software dreamUp (messo a disposizione dal produttore) usando un cavo seriale (sicuro ma lento), oppurre la LAN (non raccomandato). Una scelta migliore è usare la lan o manualmente con il metodo root cramfs, o saundo un gran pezzo di software: Flashwizard 3.
Con il metodo manuale si deve caricare l'immagine nella cartella /tmp del Dreambox via FTP, poi rinominarla root.cramfs, quindi andare nel menù Setup del Dreambox, selezionare Software Update, e poi manual update. 



Fate attenzione ad usare un'immagine appropriata, o rischiate di trasformare il vostro Dreambox in spazzatura elettronica da rimandare al produttore. Per cancellare tutte le impostazioni personali dell'immagine precedente nella memoria flash (non fate così quando usate il multi-boot da una penna USB), premete il pulsante up sul Dreambox quando il logo iniziale appare sul display. Comparirà il messaggio "Flash erase" sull'LCD. Se il Dreambox si blocca durante il processo di Flash Erase , premete i 3 pulsanti contemporaneamnete per reinizializzarlo, o staccate il cavo di alimentazione (Non Raccomandato).

Se preferite usare un bel programma windows che automatizza il processo, e vi consente un'altra cosa carina come l'impostazione di un ambiente multiboot, allora usate Flashwizard 3.

4 Flashwizard 3

Per ridurre le dimensioni del documento, questo capitolo è su una pagina separata.

5 Esempio di una installazione completa

Per ridurre le dimensioni del documento, questo capitolo è su una pagina separata.

6 Riproduzione Video Digitale

6.1 Riproduzione sul Dreambox

Il Dreambox è capace nativamente di riprodurre solo i files Mpeg1 e Mpeg2. Non c'è hardware per decodificare i Divx, e la CPU non è adeguata per una decodifica software. I film possono essere registrati sul dreambox (files .ts) o altrove (files .mpg e .mpeg)

Se premete i pulsanti freccia su o giù, e poi premete "Text", vedrete i vostri files TS in "/recorded movies". Altri file che avete caricato sull'hard-disk possono trovarsi in /hdd, e potete trovare la cartella NFS dove l'avete montata, probabilmente in /var/mnt/nfs. 
Potete anche arrivarci dal menù "dream" ma è più lungo.

Se volete editare i file TS sul vostro PC, e poi rimetterli sul Dreambox (per esempio una selezione di videoclip), potete usare PVAInstrumento e mpeg2snitt come è spiegato nel capitolo 6.3, poi usare la funzione multiplex di TMPGEnc (nella sezione Strumenti MPEG) per riottenere un mpg. E poi basta caricarlo sul Dreambox per avere il file disponibile.

6.2 Riproduzione su PC

Installando il decoder Elecard potete vedere i file .TS con il vostro riproduttore preferito.
Ancora più facilmente, potete usare VideoLAN. VideoLAN è davvero facile da usare,stabile, e non ha problemi a leggere i file .TS .

6.3 Riproduzione su lettore DVD

Dato che la TV digitale usa lo stesso formato di compressione dei DVD, cosa c'è di più ovvio che mettere le vostre registrazioni TV su un DVD? Il processo implica eliminare la pubblicità e costruire il DVD. Doom9 ha scritto una buona guida sull'argomento.

6.4 Altri formati

Naturalmente potete convertire le vostre registrazioni in qualsiasi altro formato. Se volete fare un SVCD vi consiglio La guida di Doom9 da DVB a SVCD, per le conversioni DivX/XviD consiglio la guida di Doom9 da DVB a DivX/XviD

6.5 Trasmissione sulla LAN

E' possibile trasmettere il segnale video sulla LAN usando DreamTV. Dovrebbe essere possibile farlo anche usando VideoLAN . Una guida su questo argomento è in arrivo, non appena ci sarò riuscito...

6.6 Riproduzione Divx e di altri formati su Dreambox

L'hardware Dreambox non è capace di gestire flussi più complessi dell'MPEG-2. E' comunque possibile far eseguire al vostro PC una conversione diretta da DivX a MPEG-2 mandando il flusso su Dreambox.. Per fare questo occorre un PC potente, e la qualità sarà inferiore perchè la conversione da DivX a MPEG-2 implica sempre una perdita di qualità significativa.

7 Aggiunte (Addons)

7.1 Installazione

Potete installare un addon in tre modi diversi.

- Con il Dremabox collegato ad Internet, usando il menù dell'immagine (se c'è)

|  | Con le immagini Rudream, "Dream", "Setup", "External Addons", "Manager addons", poi nel caso del plug-in Samba, "download plugins", quindi scegliete quello che vi interessa e lasciate fare al Dreambox il lavoro. Ci sono menù analoghi in quasi tutte le immagini più diffuse, ed è semplicissimo trovarli. |
| --- | --- |

- Uso del Dreambox per installare un addon scaricato dal PC.
Se non siete connessi ad Internet, se il server delle immagini è giù, o se volete installare un altro plugin, potete semplicemente copiare il fle .tar.gz in /tmp, poi "Dream", "Setup", "External Addons", "Manager addons", "Manual Install" e il nuovo addon viene elencato. Poi lasciate fare al Dremabox. Nuovamente, altre immagini oltre alla Rudream hanno funzioni analoghe.
Suggerimento : Potete scaricare da Internet un addon sul Dreambox, poi rispondere NO quando viene richiesta la conferma di installazione; il file .tar.gz si trova in /tmp e potete prenderlo con ftp per darlo a qualcuno che non ha la connessione Internet.
Attenzione che ci sono molti file che non possono essere installati in questo modo, anche se sono .tar.gz. Leggete sempre i files readme prima. Potete facilmente aprire i .tar.gz per leggere il file readme usando Winrar.

- Installazione manuale di tutti i file e, se necessario, modifica manuale dei file di configurazione.
Se avete un .so e un .cfg, copiate semplicemente questi file in var/tuxbox/plugins. 
Se ci sono altri file, chiaramente, dovete per forza leggere il file readme e seguire le istruzioni per sapere cosa farne. Usate i forum (e le funzioni di ricerca prima di fare dei post) se avete bisogno di aiuto in un caso specifico.

7.2 Alcuni utili plugin

Potete trovare un sacco di plugin in http://www.olmi.cz/dreambox_plugins.php e http://www.dreambox.net.au/downloads.php. Qui c'è comunque una lista dei miei preferiti. Come altre cose citate in questa guida, è una mia scelta personale, voi provatene altri per farvi la vostra opinione. Per esempio io non installo giochi sul mio Dreamboxv (Tetris,Lemmings) perchè ho una console e preferisco giocare via modem. Però ci sono e funzionano bene.

- Autosatxml 1.5 (necessaria la connessione internet al Dreambox) 
Per fare la scansione dei canali, il Dreambox usa un file con la lista di tutti i transponder per ogni satellite, con frequenza, polarizzazione, SR e FEC. Possono arrivare nuovi satelliti, ma la maggior parte delle volte avvengono modifiche a SR e FEC. Comunque, per disporre di tutti i canali, avete bisogno di un file satellites.xml aggiornato. La fonte migliore è www.lyngsat.com ma se volete modificarli manualmente, impiegherete uno o due giorni. Sono righe tipo questa:
< transponder frequency =" 11019000 " symbol_rate =" 2144000 " polarization =" 1 " fec_inner =" 4 " />
e per i sistemi motorizzati ci sono anche altre righe..
Questo plugin si connette a www.lyngsat.com, prende dal sito le informazioni dei transponder per i satelliti che hai impostato, e poi costruisce un nuovo file satellites.xml, aggiornato.

Allora decomprimete il file tar.gz e mandate i file via ftp nelle corrette cartelle da /var, poi CHMOD 755 su autosatxml in /var/bin.
Poi, pulsante giallo (blu con le immagini ufficiali) e scegliete autosatxml. Quindi scegliete quale parte del mondo vi interessa, premete il pulsante verde, selezionate di quali satelliti volete il dettaglio dei transponder, poi lasciate questo meraviglioso pezzo di software parsificare il web e creare un nuovo file satellites.xml.

- Dreamnetcast 1.0 (necessaria la connessione internet al Dreambox)

|  | Per installarlo, decomprimete l'archivio e fate FTP dei file in /var. Questo è un semplice internet radio plugin, che supporta flussi shoutcast. C'è un file /var/etc/stations.xml che contiene la lista delle stazioni, Potete modficarlo manualmente, scaricarne uno nuovo, oppure usare questo piccolo software di Hasse99 per gestirlo. Con funzioni di finestra ridotta, vi permette di vedere Fashion TV con il bel flusso di Radio FG ( Paris DJs Radio) (http://radiofg.elliptic.fr:8000/listen.pls o altri flussi su http://www.radiofg.com/live/ ) |
| --- | --- |

- MV2.2 (servono la 1.08 , e l'HDD o la penna USB) 
Questo è un plugin Multi EPG, più ricco di quelli standard presenti nella maggior parte delle immagini. E' disegnato per le nuove imagini 1.08 e quindi non funziona sulle immagini più vecchie. Infatti è sicuro che funziona con Official DMM 1.08, Ronaldd 1.08, ruDream 1.08 e probabilemte sulle altre immagini 1.08 .
Dovete anche spostare i vostri addon su USB o HDD perchè questo plugin è grosso e non sta in flash con diverse immagini. Io l'ho provato personalmente con Hydra Olympic 1.08.

Per installarlo, FTP al Dreambox, create una cartella mv22 in /var/bin, poi copiate tutti i file tranne la cartella src e i file txt (per risparmiare spazio in flash) da quell'archivio.
Se avete sia USB sia HDD dovete scegliere dove volete salvare i dati EPG. Su USB non c'è niente da fare, su HDD basta staccare la penna USB prima di installarlo, e fate il reboot.
Telnet al Dreambox, cd "/var/bin/mv22", "chmod 777 install.sh" poi ./install.sh"
Rispondete "y" quando è richiesto, per mettere i dati epg su USB o HDD, a seconda che la penna USB sia inserita o meno, di nuovo "y" per leggere l'epg MHW dal satellite, poi "en" per l'inglese e "y" per cancellare i files di installazione.
Poi usate il pulsante dei plugin (sovente è il giallo) per vedere MV EPG. Ce l'avete fatta.

- Plugin Picviewer
Questo plugin vi permette di fare dei slide show sulla TV con vari tipi di file-immagini (jpg, png e bmp). Lo potete usare per vedere le vostre foto dell'ultimo compleanno. Fate solo attenzione che la CompactFlash e l'hard-disk non possono lavorare contemporaneamente nel Dreambox. Così mettete i file sul PC, e condividete le cartelle come spiegato nel capitolo 5.3 o mandate via FTP i file sull'hard-disk del Dreambox. Potete mettere i file anche sulla penna USB, ma deve essere formattata ext3, che non è compatibile windows. Purtroppo questo plugin non funziona con le immagini Rucannon.
L'installazione è standard.

- OGG Vorbis player o Jukebox 
Grande plugin per ascoltare i vostri MP3 preferiti dall'hard-disk del Dremabox o dal vostro PC tramite la condivisione delle cartelle sulla rete con NFS.

7.3 Skins

L'estetica di menù, epg, e così via può essere configurata sul Dreambox. Potete personalizzare gli skins secondo il vostro gusto.
Esistono skin già personalizzati, pronti per l'uso. Potete scaricarli da menù tipo plugins emu etc..
Ne trovate su http://dreambox-skins.de.vu/ oppure su http://www.olmi.cz/dreambox_plugins.php
Leggete i file readme prima di installarli, solitamente occorre copiare i file .emsl e .info in /var/tuxbox/config/enigma/skins e la cartella dei fonts in /var/tuxbox/config/enigma/fonts/

Una volta sul disco, dovete cambiare lo skin corrente con quello nuovo. Sulla Rudream, "Dream", "Setup", "System Settings", "OSD Settings" poi il pulsante blu..
Evitate di installare troppi skins perchè dicono che rende instabile il Dreambox.

8 Conclusione

8.1 Trucchi e suggerimenti

Per fare il reboot sul Dreambox, premete i 3 pulsanti sul pannello del Dreambox.

Quando inserite una smartcard ricordate che il chip deve essere sul lato INFERIORE.

Il Dreambox può suonare file audio MP3 e Ogg Vorbis, e fare uno slideshow con le immagini memorizzate sull'hard-disk del Dreambox, nella memoria della penna USB o sulle schede Compact Flash. Questi plugin sono disponibili con molte immagini scaricabili da Internet, direttamente nel menù del Dreambox. Se mettete una scheda CompactFlash nel Dreambox, sarà automaticamente montata come /hdd al prossimo reboot, quindi fate attenzione se attivate un file di swap.

Se con il web browser puntate all'indirizzo IP del Dreambox (http://192.168.0.24 nel nostro caso), potete cambiare i canali remotamente, accedere all'EPG, catturare le immagini, l'OSD, ecc.

8.2 Due parole finali

Beh, ho impiegato un sacco di tempo a scrivere questa guida, spero che la troviate utile e facile da comprendere. Voglio ringraziare i ragazzi che hanno creato immagini per il Dreambox, come Gutan, RUdream, MisterX, SandBox, Hybrid, BlackCannon, Hydra, NedKelly, SF team, DBF, Ahaustria, Neutrino, PeterPan e altri. Grazie per avere reso il Dreambox un giocattolo così meraviglioso. Molte grazie anche ai softwaristi EMU. E i ringraziamenti vanno anche ai softwaristi di plugin e addon, ai webmaster e a tutti gli altri che sto dimenticando.

Vi invito anche a fare donazioni a chi realizza gratis gli strumenti per il Dreambox.

Grazie alla gente di Sat-Industry Forums e Dreambox Net Australia che mi ha aiutato a muovere i primi passi con il Dreambox.
Congratulazioni a SandBox Team, che manda avanti un sito francese con forum e ha creato l'ottima immagine sandbox.
Un particolare ringraziamento a Doom9 che ha ripulito il mio stile franco-inglese e per il suo ottimo sito di riferimento.

| Questa Guida non può essere pubblicata senza la mia esplicita autorizzazione. Ad oggi, Doom9 e Klona's Place sono i soli autorizzati a pubblicarla. | Scritta da Klona la prima volta il 17/02/2004, Versione 3.0 del 21/08/2004 Translation by mbranco |
| --- | --- |